| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на клапаны регулирующие (КР) |
| --- |
| Заказчик | Организация |  |
|  | Должность, Ф.И.О. |  |
|  | Тел/факс |  |
| Харак-теристика трубо-провода | Положение | ( горизонтальное | ( вертикальное |
|  | Материал |  |
|  | Диаметр трубы, мм |  |
|  | Температура окруж. среды, ºС |  |
|  | Наличие агрессивных примесей в воздухе | ( да | ( нет |
| Материал корпуса | ( чугун | ( сталь | ( сталь нерж. |
| Диаметр номинальный DN, мм |  |
| Давление номинальное PN, кгс/см² |  |
| Количество, шт. |  |
| Исполнение фланцев (ГОСТ12815) |  |
| Характе-ристика рабочей среды | Наименование |  |
|  | Температура Траб, ºС |  |
|  | Давление рабочее Pраб, кгс/см² |  |
|  | Агрегатное состояние | ( жидкость | ( пар | ( газ |
|  | Расход, м³/ч | Максимальный | Номинальный | Минимальный |
|  | Давление на входе Р1, кгс/см² |  |  |  |
|  | Давление на выходе Р2, кгс/см² |  |  |  |
|  | Температура на входе Т1, ºС |  |  |  |
|  | Плотность на входе ρ1 |  |  |  |
|  | Вязкость в рабочих условиях |  |
| Пропуск-ная харак теристика | Вид | ( линейная | ( равнопроцентная |
|  | Кvy расчетная, м³/ч |  |
|  | Кvy выбранная, м³/ч |  |
| Характе- ристика привода | Тип | ( электрический (ЭИМ) | ( пневматическ. (МИМ) |
|  | Положение при отсутствии сигнала | ( закреплено | ( открыт (НО) ( закрыт (НЗ) |
|  | Ручной дублер | ( да | ( нет |
| Характе-ристика ЭИМ | Обозначение |  |
|  | Питание U, В при 50Гц | ( 220 | ( 24: | ( 380 |
|  |  |  | ( переменный |  |
|  |  |  | ( постоянный |  |
|  | Исполнение | ( общепромышленное | ( взрывозащищенное |
|  | Сигнал управляющий |  |
|  | Датчик положения | ( резисторный | ( токовый: | ( емкостный |
|  |  |  | ( без источника |  |
|  |  |  | ( с источником |  |
|  | Сигнал выходной |  |
|  | Время закрытия, с |  |
| Характе-ристика МИМ | Обозначение |  |
|  | Дополнительное оборудование | ( пневмопозиционер ПП-1 | ( Фильтр ФСДВ |
|  |  | ( эл/пневмопозиционер ЭПП-1 | ( эл/пневмопозиционер ЭПП-1Ех |
|  |  | ( редуктор давления РДФ | ( выключатели конц. |
| Установка | Ответные фланцы | ( да | ( нет |
|  | Материал | ( 25Л | ( 09Г2С | ( 12Х18Н9ТЛ |
| Дополнительная информация |  |